## Slide 1
КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ГПУ Weichai-150кВт, модифицированный для работы на попутном нефтяном газе, открытого исполнения
РФ, РМЭ, Йошкар-Ола, б-р Победы, д.15
+7(927) 872 98-91
sales1@elementkb.ru
СПЕЦИАЛЬНОЕ ГПУ ДЛЯ РАБОТЫ
В РЕЖИМЕ 24/7/365
Ресурсные газопоршневые установки для выработки
электроэнергии в режиме 24/7/365.
Моторесурс 36.000ч. КПД ГПУ –33% (против 28% в стандарте).
Двигатели WEICHAI WP13, ведущего мирового производителя (премиальный Китай). С точностью электроэнергии 1%, против 10% в стандарте.
Альтернатор Element (модернизированный Leroy Somer) с КПД 93% - специально разработанный для нагруженных ГПУ.
Контроллер SmartGen («умный генератор»)
специально разработанный для ГПУ.
Двигатель с компрессией 1:8, вместо 1:11,5 в стандарте
Предполагаемый уровень дерейта 25%, в зависимости от химии попутного нефтяного газа
ООО «ЭЛЕМЕНТ» ИНН 1218002079
КПП 121801001
р/с 40702810070010348277 (Модульбанк)
БИК 044525092
Данное коммерческое предложение не является офертой (в соответствии со ст.435 ГК РФ), и не влечет за собой обязательств ООО «ЭЛЕМЕНТ» по заключению Договора на условиях настоящего предложения

## Slide 2
 | 1 ГПУ | Все ГПУ | Кол-во ГПУ
Мощность постоянная, кВт | 150 | 150 | Сумма
Модель двигателя | Weichai WP13D317E300NG |  | 
ГПУ-150Квт/380В двигатель Weichai WP13, генератор Element (модернизированный Leroy Somer) | 7 000 000 |  | 7 000 000
Водоохлаждаемый коллектор выпускного тракта | Входит в базовую поставку, нет в стандартной ГПУ |  | 0
Блок антидетонации с датчиками | Входит в базовую поставку, нет в стандартной ГПУ |  | 0
Система контроля температуры по цилиндрам | Входит в базовую поставку, нет в стандартной ГПУ |  | 0
Система контроля температуры выхлопных газов | Входит в базовую поставку, нет в стандартной ГПУ |  | 0
Радиатор охлаждения вертикальный вдвое большей площадью, с возможностью выноса и двумя электровентиляторами с частотным управлением по температуре | Входит в базовую поставку, нет в стандартной ГПУ |  | 0
Электрический насос охлаждающей жидкости | Входит в базовую поставку, нет в стандартной ГПУ |  | 0
Система подогрева охлаждающей жидкости | Входит в базовую поставку, нет в стандартной ГПУ |  | 0
Постоянный магнит альтернатора | Входит в базовую поставку, нет в стандартной ГПУ |  | 0
Электроподогреватель масла в картере | Входит в базовую поставку, нет в стандартной ГПУ |  | 0
Удаленный мониторинг с телефона на русском языке | Входит в базовую поставку, нет в стандартной ГПУ |  | 0
Газовая рампа с тремя цифровыми манометрами | Входит в базовую поставку, нет в стандартной ГПУ |  | 0
Автоматическая зарядка аккумуляторов от альтернатора без зарядного генератора | Входит в базовую поставку, нет в стандартной ГПУ |  | 0
Пуско-наладочные работы на предприятии-изготовителя с видеоотчетом | Входит в базовую поставку, нет в стандартной ГПУ |  | 0
Срок поставки: до 90 дней Итого руб. с НДС: |  |  | 7 000 000
Стоимость технического обслуживания нашей ГПУ вдвое дешевле стандартной и составляет 250.000 руб. в год

## Slide 3
Вы нашли правильную компанию для покупки ГПУ!
Преимущества газопоршневой установки компании Элемент, специально разработанной под реалии российского рынка
В базовую комплектацию входят:
ГПУ на 150кВт постоянной мощности, радиатор охлаждения вдвое большей площадью, с возможностью выноса и двумя электровентиляторами
Электрический насос охлаждающей жидкости, вместо механической помпы
Полное отсутствие ремней и роликов, что сокращает стоимость обслуживания
Использование постоянного магнита в альтернаторе,
позволяющее добиваться точности выработки электроэнергии в 1%, против 10% у стандартных моделей
Двигатель с компрессией 1:8, вместо обычных показетелей 1:11,5
Предполагаемый уровень дерейта 25%, в зависимости от химии попутного нефтяного газа
Работа ГПУ без перегрева в летний период за счет
электронасоса повышенной производительности и вдвое большего радиатора охлаждения двигателя
Установлены индивидуальные датчики температуры по цилиндрам и датчик температуры выхлопных газов с целью остановки
двигателя в случае, если некачественно отрегулированы зазоры
Условия оплаты
70% – предоплата
20% – через месяц
10% – не позднее 3 (Трех) рабочих дней после направления Покупателю уведомления о готовности оборудования к отгрузке.

## Slide 4
Наименование показателя | Значение
Параметры генераторной установки | 
Модель | ГПУ-150
Постоянная мощность | 150кВт
Номинальное напряжение | 400В/220В
Номинальная частота | 50 Гц
Номинальная скорость | 1500 об/мин
Номинальный ток | 450А
Фактор мощности | 0,8
Контроллер | Smartgen9420
Регулятор скорости | Цифровой
Параметры двигателя | 
Модель двигателя | Weichai /WP13D317E300NG
Тип двигателя | Рядный, четырехтактный, электронное зажигание, водяное охлаждение
Количество цилиндров и клапанов | 6 цилиндров/24 клапана
Диаметр и ход цилиндра | 127×165мм
Объем двигателя | 11.6 л
Метод запуска | Электрический
Направление вращения коленчатого вала | Против часовой стрелки
Метод охлаждения | Водяное
Тип принудительного нагнетания воздуха | С турбонаддувом и промежуточным охлаждением
Регулятор скорости | Электронный
Метод смешивания топливной смеси | Смеситель типа Вентури
Давление масла | 4-6,5 бар
Обьем охлаждающей жидкости двигателя/с радиатором | 25/70л
Обьем масла | 30л

## Slide 5
Ге нератор | 
Производитель | ЭЛЕМЕНТ
Модель | LSA46.3L10
Шаг обмотки | 2/3
Класс изоляции | Класс Н
Постоянная мощность | 150кВт
Класс защиты | IP23
Режим регулирования напряжения | АВР (автоматический)
Фактор мощности | 0,8
Тип возбуждения | Бесщеточный
Тип возбуждения | Самовозбуждение+постоянный магнит
Тип подшипника | Одинарный подшипник
Точность регулирования напряжения | +/- 1%
Тип крепления к двигателю | Жесткая муфта
Обща я информация | 
Допустимая температура окружающей среды | не боле 25 ℃
Суммарный КПД при номинальной мощности | 80%
КПД электрическая | 33%
Внешние габариты на раме Общая масса | Д * Ш * В: 3650*1000*2240 (мм) 2275кг
Внешние габариты контейнера | Д*Ш*В 6000*2000*2300
Общая масса в контейнере | 4350кг
Рекомендуемое давление газа на вводе | 3-5кПа
Макс. температура выхлопных газов | 580℃±25
Точка ввода газа, диаметр | DN50
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
  Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие ГПУ-150 нормативной документации при соблюдении правил транспортирования, хранения, монтажа, эксплуатации и обслуживания.
  Гарантийный срок хранения - 12 месяца со дня изготовления до ввода в эксплуатацию.
  Гарантийный срок эксплуатации 12 месяца со дня ввода в эксплуатацию или 1500 моточасов, в зависимости от того, что наступит раньше, но не более 18 месяцев с даты изготовления.
  Нормативный срок службы ГПУ-150 составляет не менее: 15 лет .
  Гарантия не предусматривает возмещение материального ущерба или травм, связанных с эксплуатацией ГПУ-150. Гарантийному ремонту не подлежат поломки, возникшие по причине неправильного, монтажа, эксплуатации или размещения ГПУ-150 в месте, непригодном для эксплуатации .